# Схема водоснабжения и водоотведения

# муниципального образования

# «Муки-Каксинское»

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования муниципального образования «Муки-Каксинское» (далее – схема водоснабжения и водоотведения) представляет собой  совокупность графического (схемы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации  от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Муки-Каксинское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования  «Муки-Каксинское» от 24 декабря 2013 года № 26, генеральным планом поселения муниципального образования  «Муки-Каксинское», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования  «Муки-Каксинское» от 24 января 2013 года № 2, программой муниципального образования «Сюмсинский район» «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования  «Сюмсинский район» от 02.10.2014 № 659/1.	                                                                                                                                                 	Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий на период по 2025 год.                                                                                                                                                     	В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

# Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Муки-Каксинское» расположено в юго-западной части района. С севера и северо-запада граничит с муниципальным образованием «Кильмезское», на северо-востоке и востоке с муниципальным образованием «Сюмсинское» и с муниципальным образованием «Васькинское», и на юго-западе и западе - с Кильмезским районом Кировской области.

	Муниципальное образование «Муки-Каксинское» по показателям территории и населению является средним по Сюмсинскому району.

В настоящее время в муниципальном образовании «Муки-Каксинское» 5 населенных пунктов, наиболее перспективные из них - с. Муки-Какси, ст. Сюрек. Численность населения — 868 человек, из них детей — 136   чел., трудоспособное население —  314 чел., пенсионеры (по возрасту) — 209 чел.

Общая площадь территории муниципального образования - 6644 га.

Жилой фонд, всего — 18,0 тыс, кв.м, в том числе многоквартирные дома — 4,6  тыс.кв.м, индивидуальные дома — 13,4 тыс.кв.м. За последние три года по муниципальному образованию «Муки-Каксинское»  введен  один дом.

Ввод жилья на перспективу —     23   жилых домов на пустующих участках.

На 01.01.2015.

| Населенные пункты | Число дворов | Численность населения, чел. | Территория, га | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 359 | 868 | 6644 | 18,0 |
| село Муки-Какси | 116 | 344 | 351.39 | 5,9 |
| станция Сюрек | 228 | 486 | 449,83 | 11,3 |
| деревня Красный Яр | 11 | 32 | 232 | 0,7 |
| деревня Сюрек | 4 | 0 | 14,94 | 0,1 |
| деревня Полянка | - | 6 | 6,4 | - |

В настоящее время в Сюмсинском районе в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Происходит отток молодого населения за пределы муниципального образования.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни, проблемы с трудоустройством и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации населенных пунктов.

Центральная усадьба – с. Муки-Какси, расположенное на расстоянии 25 км от районного центра и 161 км от столицы Удмуртской Республики
Транспортное сообщение по муниципальному образованию осуществляется по дорогам с асфальтовым и гравийным покрытием. Всего дорог местного значения на территории муниципального образования 10,6 км.
	Территория богата водными ресурсами, по ее территории протекают реки Килъмезь и Вала, речки Сюрек и Мутинка, множество мелких ручьев, лесных озер. 
Природа и история населенных пунктов представляют огромный интерес для развития туристического и гостевого бизнеса.

# Производственная сфера:

Приоритетными для населения муниципального образования является деятельность, связанная с деревообработкой, представляемой индивидуальными предпринимателями, ООО. Организаций агропромышленного сектора на территории муниципального образования нет.
	Сеть розничной торговли состоит из 4-х частных магазинов (с. Муки-Какси –3,  ст. Сюрек – 1), магазина Селтинского потребительского общества на ст.Сюрек.
Администрация муниципального образования «Муки-Каксинское» расположена в с. Муки-Какси.
	Социальная сфера местного бюджета представлена в с. Муки-Какси: 1 средней общеобразовательной школой (с детским садом), клубом, ФАП, филиалом районной библиотеки, на ст. Сюрек - клубом, ФАП. 
Одно почтовое отделение Увинского почтампта на ст. Сюрек оказывает услуги по выплате пенсий, пособий, а также по реализации товаров первой необходимости. 
	На территории муниципального образования размещены 3 кладбища традиционного захоронения, площадка временного накопления отходов.

# Из объектов коммунального назначения расположены:

с. Муки-Какси – водопроводные сети протяженностью 4939 м с двумя водонапорными башнями скважинами и двумя артезианскими скважинами, сети 1 объект водоснабжения, сети канализации протяженностью 701,8 м.

школьная котельная мощностью, протяженность тепловых сетей составляет 70 метров;

ст. Сюрек – водонапорная башня с двумя артезианскими скважинами, водопроводной сетью протяженностью 2776 м, артезианская скважина (с водонапорной башней) - недействующие;

д. Красный Яр – водопроводные сети 1000 м (недействующая), водонапорная башня с артезианской скважиной.

Планируется внесение изменений в правила землепользования и застройки территории, в том числе по уточнению границ населенных пунктов.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Муки-Каксинское».

Муниципальное образование объединяет 5 населённых пунктов: село Муки-Какси, станцию Сюрек, деревню Красный Яр, деревню Сюрек, деревню Полянка.

Из 5 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеются в 3 населенных пунктах. с. Муки-Какси, ст. Сюрек и д. Красный Яр. На территории указанных населенных пунктов расположены 6 артезианских скважин (в том числе 1 недействующая), 5 водонапорных башен (в том числе 1 недействующая), 3 водопроводные сети (в том числе 1 недействующая).

Два населенных пункта – д. Сюрек и д. Полянка, не обеспечены системой централизованного водоснабжения. Однако исходя из численности проживающего населения (д. Сюрек – 4 человека, в д. Полянка жителей нет), строительство объектов водоснабжения в указанных населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Муки-Каксинское», обслуживаются МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

Основные данные по объектам водоснабжения приведены в таблицах №№ 1, 2  к схеме водоснабжения, схема прокладки водопровода в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Муки-Каксинское» с указанием мест нахождения артезианских скважин и водонапорных башен указана в приложении к настоящей схеме.

Периодические пробы воды на территории МО «Муки-Каксинское» осуществляются, вода не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Проблемы, возникающие при водоснабжении населения, состоят в том, что:

1) водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровод. При этом наблюдаются большие потери воды;

2) не все жители подключили свои домовладения  к централизованному водопроводу и  снабжаются водой из колонок;

3) водопроводные сети в д. Красный Яр находятся в аварийном состоянии, не подлежат дальнейшей эксплуатации.

Горячее водоснабжение в муниципальном образовании «Муки-Каксинское» не осуществляется, котельная имеется только в населенном пункте с. Муки-Какси, и предназначена для отопления здания школы и детского сада.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

# Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоснабжения

На всех существующих улицах в трех населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Генеральным планом муниципального образования «Муки-Каксинское» предусмотрено  развитие индивидуальной застройки на 1 очередь строительства в с.Муки-Какси, на станции Сюрек, д. Красный Яр, д. Сюрек:

- с. Муки-Какси –10 домов (в черте населенного пункта на участках существующей жилой застройки);

- ст. Сюрек –10 домов (в черте населенного пункта на участках существующей жилой застройки);

-  д. Красный Яр –2 дома (в черте населенного пункта на участках существующей жилой застройки);

- д. Сюрек – 1 дом (в черте населенного пункта на участках существующей жилой застройки).

Итого нового строительства на 1-ую очередь – 23 дома ( 2300 кв.м) .

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

За 2014 год в муниципальном образовании «Муки-Каксинское» поднято на поверхность ориентировочно (исходя из количества населения и количества домовладений) 12 тыс. кубометров воды, отпущено в сеть – 11,5 тыс. куб. метров. Потери воды при транспортировке составили 0,5 тыс. куб. метров. Из них 10,7 тыс. куб. метров воды потреблено населением, 0,6 тыс. куб. метров воды – муниципальными учреждениями, прочими организациями, индивидуальными предпринимателями – 0,2 тыс. куб. метров воды. По приборам учета – 4,6 куб. метров.

Вся вода является питьевой.

Приборы учета воды установлены в школе, детском саду, в здании муниципального образовании «Муки-Каксинское», в здании фельдшерского пункта, в трех продовольственных магазинах  (ИП).

Оплата потребленной воды осуществляется следующим образом:

- Производится расчет количества потребляемой воды, при установленном счетчике воды определяется по показаниям счетчика.

- На основании расчета, показаний счетчика в соответствии с тарифом предъявляется счет потребителям

- Денежные средства перечисляются на счет ресурсоснабжающей организации.

# Структура потребления воды за 2014 год

| Объем поданной воды потребителю, тыс.м3 |
| --- |
| для населения | муниципальные учреждения | прочие организации, индивидуальные предприниматели |
| всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета |
| 10,7 | 3,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |

Тариф для населения  на холодную воду по муниципальному образованию «Муки-Каксинское» на 2015 год утвержден в размере 24,15 01.01.2015 по 30.06.2015 и 26,20 с 01.07.2015 по 31.12.2015

Нормативно-правовой акт  Администрации муниципального образования «Муки-Каксинское» о наделении какой-либо организации статусом гарантирующей организации принят.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | с. Муки-Какси, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | с. Муки-Какси, замена существующих сетей водопровода по ул. Прудовая, Садовая и Колхозная (L=4939,0 м) с установкой пожарных гидрантов |
| 3 | с. Муки-Какси, замена существующих(двух) водонапорных башен по ул. Колхозная, ул.Полевая |
| 4 | с. Муки-Какси, Выполнить капитальный ремонт существующих (двух) арт. скважин и строительство (двух) новых павильонов. |
| 5 | ст. Сюрек, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 6 | ст. Сюрек, строительство сетей водопровода в существующей застройке (L 2776 м) с установкой пожарных гидрантов |
| 7 | Ст. Сюрек ,замена существующих(двух) водонапорных башен |
| 8 | Ст. Сюрек, Выполнить капитальный ремонт существующих (двух) арт. скважин и строительство (двух) новых павильонов. |
| 9 | д. Красный –Яр, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 10 | В д. Красный Яр, замена существующих сетей водопровода (L=1000 м) с установкой пожарных гидрантов |
| 11 | В д. Красный Яр, капитальный ремонт существующей скважины и строительство (двух) новых павильонов. |
| 12 | В д. Красный Яр, замена существующей водонапорной башни |

Также предлагается строительство пожарных резервуаров:

в с. Муки-Какси - W=2х50 м3;

ст. Сюрек - W=2x50 м3.

В д. Полянка развития не предвидится.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех восьми скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Муки-Какси, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 | 2019-2021 | 145,00 |
| 2 | с. Муки-Какси, замена существующих сетей водопровода по ул. Прудовая, Садовая и Колхозная (L=4939,0 м) с установкой пожарных гидрантов | 2021-2025 | 2845,00 |
| 3 | с. Муки-Какси, замена существующих(двух) водонапорных башен по ул. Колхозная, ул. Полевая | 2021-2025 | 1000,00 |
| 4 | с. Муки-Какси Выполнить капитальный ремонт существующих (двух) арт. скважин и строительство (двух) новых павильонов. | 2021-2025 | 600,00 |
| 5 | с.Сюрек, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 | 2019-2021 | 145,00 |
| 6 | ст. Сюрек, строительство сетей водопровода в существующей застройке (L 2776 м) с установкой пожарных гидрантов | 2021-2025 | 1652,00 |
| 7 | Ст. Сюрек, замена существующих(двух) водонапорных башен | 2021-2025 | 1000,00 |
| 8 | Ст. Сюрек, Выполнить капитальный ремонт существующих (двух) арт. скважин и строительство (двух) новых павильонов. | 2021-2025 | 600,00 |
| 9 | д. Красный –Яр, установление зоны санитарной охраны для двух источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 | 2019-2021 | 290,00 |
| 10 | В д. Красный Яр, замена существующих сетей водопровода (L=1000 м) с установкой пожарных гидрантов | 2021-2025 | 534,00 |
| 11 | В д. Красный Яр, капитальный ремонт существующей скважины и строительство (двух) новых павильонов. | 2021-2025 | 400,00 |
| 12 | В д. Красный Яр, замена существующей водонапорной башни | 2021-2025 | 500,00 |
|  | Итого |  | 9711,00 |

# Очистка скважин – по мере необходимости.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

После проведения мероприятий, указанных в разделе 6  (прочистки скважин) улучшится качество воды.

Количество подключенных домовладений не увеличится, в то же время будет увеличиваться процент оснащения приборами учета холодной воды, начиная с 2016 года.

Прогнозные показатели на период по 2025 год - оснащение приборами учета холодной воды населения 55%.

Планируемые показатели объема отпуска воды потребителям останутся на прежнем уровне в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды населению тыс. куб м. | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Количество подключенных домовладений, шт. | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по населению, % | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
| Объем отпуска воды муниципальным учреждениям, тыс. куб м. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по муниципальным учреждениям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска воды прочим потребителям, тыс. куб м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Оснащение приборами учета холодной воды прочим потребителям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Расположенные на территории муниципального образования «Муки-Каксинское» объекты водоснабжения являются муниципальной собственностью: артезианская скважина № 43826 (с водонапорной башней) – собственность муниципального образования «Муки - Каксинское». Остальные объекты водоснабжения – собственность муниципального образования «Сюмсинский район». Бесхозяйных объектов нет.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования «Муки-Каксинское»

Муниципальное образование объединяет 5 населённых пунктов: село Муки-Какси, станцию Сюрек, деревню Красный Яр, деревню Сюрек, деревню Полянка.

Централизованной системы водоотведения на территории населенных пунктов поселения не имеется.

Из 5 населенных пунктов системы водоотведения имеются в 1 населенном пункте - с. Муки-Какси – наружные сети канализации протяженностью 701,8 м, обслуживаются МУП «ЖКХ «Сюмсинское». Обслуживает в основном школу (с детским садом), не относится к централизованным системам водоотведения. Подключиться населению к сетям водоотведения практически невозможно.

Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

Отсутствие централизованной системы водоотведения  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

# Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоотведения

Так как только 0,5% жилого фонда оборудовано душем или ванной, объем используемых  канализационных емкостей невелик. 	В связи с этим и исходя из численности проживающего населения в населенных пунктах муниципального образования «Муки-Каксинское» строительство в ближайшие 10 лет централизованной системы водоотведения в указанных населенных пунктах экономически нецелесообразно, в генеральный план муниципального образования «Муки-Каксинское» не включено.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | В с. Муки-Какси на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |
| 2 | В д. Красный Яр на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |
| 3 | Ст. Сюрек на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |
| 4 | В д. Сюрек на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |

# В д. Полянка развитие не предусмотрено.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

В границах санитарных зон источников водоснабжения строительство объектов водоотведения запрещено.

Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения

# Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В с. Муки-Какси на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором | 2021-2025 | 6000,00 |
| 3 | Ст. Сюрек на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором | 2021-2025 | Без финансирования |
| 4 | В д. Сюрек на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором | 2021-2025 | Без финансирования |
|  | Итого |  |  |

Раздел 6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов водоотведения на территории муниципального образования «Муки-Каксинское» не выявлено.