| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЮМСИНСКОЕ» |  | «СЮМСИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЬЁСЛЭН КЕНЕШСЫ |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

#### РЕШЕНИЕ

О  программе комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района

Удмуртской Республики на 2018 – 2027 годы

Принято Советом депутатов                                                                                               муниципального образования                                                                               2018г.

Рассмотрев проект комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики на 2018 – 2027 годы,

Совет депутатов муниципального образования «Сюмсинское» РЕШАЕТ:

1. Принять программу комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики на 2018 – 2027 годы.

2. Опубликовать (обнародовать) решение в соответствии с Уставом муниципального образования «Сюмсинское».

Глава муниципального образования «Сюмсинское»                                       С.В.Кунавин

с.Сюмси

2018 г.

№

ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования «Сюмсинское»

от _________ № ______

Программа

комплексного развития

ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры

муниципального образования «Сюмсинское»

Сюмсинского района

Удмуртской Республики

на 2018 – 2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Сюмсинское».

3.   Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования «Сюмсинское».

4.    Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.   Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6.      Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинское».

7.    Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Сюмсинское».

8.  Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Сюмсинское».

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального  образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики  на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики; - генеральный план муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики; утвержденный решением Совета депутатов Муниципального образования «Сюмсинское» от 21.08.2012г. № 16 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики; 427370 УР, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Советская, 56 |
| Цели и задачи программы | - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования «Сюмсинское»; -доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования « Сюмсинское»; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Сюмсинское»; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - повышение надежности сети автодорог общего пользования местного значения в результате ремонта дорог; - соответствие автодорог общего пользования местного значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники и объемы финансирования: - средства местного бюджета: 2018 г. – 2169тыс. руб. 2019 г. – 2446 тыс. руб. 2020 г. – 2508 тыс. руб. 2021 г. – 2600 тыс. руб. 2022 г. – 2710 тыс. руб. 2023 г. – 2800 тыс. руб. 2024 г. – 2910 тыс. руб. 2025 г. – 3000 тыс. руб. 2026 г. – 3115 тыс. руб. 2027 г. – 3300 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования «Сюмсинское»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сюмсинское»; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинское» |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Сюмсинское».

2.1.Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Муниципальное  образование «Сюмсинское» входит в состав  муниципального образования «Сюмсинский район» Удмуртской Республики, располагается  в зоне умеренно континентального климата. Около 70 процентов Сюмсинского района занято лесами, из них 60 процентов - хвойные. Почвы по механическому составу преобладают супесчаные, по химическому составу - кислые и среднекислые (до 70 процентов). В поселении много рек и речушек, крупная из них — Кильмезь, левый приток Вятки. Протяженность р. Кильмезь 270 км, по району — 65 км. Административный центр – село Сюмси, центр местной хозяйственной активности

Муниципальное  образование «Сюмсинское» расположено в умеренном поясе, в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Наиболее морозное время года январь и февраль. Зима  длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно  теплое. Координатами центра села Сюмси можно считать 57°06'46’ с.ш. и 51°36'46’ в.д. Сюмси́, село в Удмуртии, центр Сюмсинского района, в 140 км к западу от Ижевска. Расположено на р. Кильмезь (приток Вятки), в 26 км к северу от железнодорожной станции Сюрек (не функционирует).  В поселении бедные запасы естественных ресурсов. Промышленное значение имеет лес, торф. Имеются запасы глин, строительного песка.

Сюмсинский район соединен с Ижевском автомобильной дорогой Сюмси-Ува-Ижевск. Территорию поселения пересекает автомобильная дорога Казань-Малмыж-Пермь-Екатеринбург (Сибирский тракт). В состав МО «Сюмсинское» входят 10 населенных пунктов, которые связаны  между собой асфальтной и грунтовой автомобильной дорогой, общей протяженностью 76 км. Действуют маршруты общественного транспорта, что  обеспечивают выход за пределы района    и связь с  соседними регионами.

Общая протяженность дорог местного значения 69,5 км.

2.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.2.1.   Население

Численность населения муниципального образования «Сюмсинское» согласно фактическим данным на 01.01.2018 года составила 6903  человек (таблица 1).

Население муниципального образования «Сюмсинское» в период 2015-2017 гг. имеет тенденцию к увеличению. Рост численности населения в «поселении» возможен за счет переезда из деревень других муниципальных образований Сюмсинского района, из города приобретение «второго жилья» жителей миллионного города.

Таблица 1. Численность населения муниципального образования «Сюмсинское»

| Показатели | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | Средний темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность поселения | 6151 чел. | 6280 чел. | 6600 чел. | 6903 чел. | 752 чел. |

2.2.2.   Производство

На территории муниципального образования «Сюмсинское»  функционируют :

КООПХОЗ «Труд» , Селтинское  РАЙПО, индивидуальные предприниматели   осуществляют деятельность в сфере торговли и общественного питания ,в области лесозаготовок, деревообработки, парикмахерских, аптек.

К основным видам экономической деятельности поселения относится сельское хозяйство. Оно  представлено КООПХОЗ «ТРУД», который ведет свой отсчет с момента регистрации 28.03.1992 г., ранее   указанное хозяйство входило в состав совхоза «Сюмсинский».

2.2.3.   Малое и среднее предпринимательство

На территории муниципального образования «Сюмсинское»  функционируют малые и средние предприятия и организации, оказывающие свою деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания, лесопереработки.  Информация представлена в таблица 3.

Таблица 3. Малые и средние предприятия на территории муниципального образования «Сюмсинское».

| № п/п | Наименование | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины | 47 |
| 2 | Предприятия общественного питания | 1 |
| 6 | КФХ | 1 |
| 4 | Автосервисы | 5 |
| 5 | Аптеки | 3 |
| 6 | Лесопереработка | 16 |
|  | Итого: | 73 |

2.2.4.   Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования «Сюмсинское» за 2016 год составил 55,1 тыс. рублей.

2.2.5.   Финансы

Бюджет муниципального образования формируется за счет собственных доходов поселения и межбюджетных трансфертов (дотации, субвенции, иные межбюджетные трансферты) из бюджета Сюмсинского района и бюджета УР.

Доходы за 2017 год исполнены в сумме 54554,4 тыс. руб., что составляет 100,4% уточненного годового плана. Собственные доходы составили 2723,0 тыс. руб., что составляет 111,1 %  от  уточненного годового плана собственных доходов..

Доходы за 2016 год исполнены в сумме 30605,3 тыс. рублей, что составляет 93,4% уточненного годового плана.  Собственные доходы составили 2141,2 тыс.  рублей, что составляет 84,8 %  от  уточненного годового плана собственных доходов.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 7,70 %, в 2017 году – 4,99 %. В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимают  налоги на  имущество, в 2017 году их доля составила 56,2%.

2.2.6.   Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 2293  человека, на 01.01.2018 года – 2296 человек.

Среднегодовая численность занятых в экономике колеблется в зависимости от увеличения или уменьшения численности трудовых ресурсов (достижения пенсионного возраста). Таблица 4.

Таблица 4. Численность населения, занятого в экономике.

| наименование | на 01.01.2016, чел. | на 01.01.2017, чел. | на 01.01.2018, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 2143 | 2293 | 2296 |

По состоянию на 01 января 2018 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 73 человек, всего обращений за содействием в поиске работы 277  человек.

2.2.7.   Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям поселения оказывает бюджетное учреждение здравоохранения «Сюмсинская районная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. В поселении функционирует так же 2 ФАПа, районной больницей охвачено  жителей-5578 человек,  из них дети до 18 лет- 1814 человека, пенсионеры – 1356 человека.

2.2.8.   Образование

Сфера образования представлена  МБОУ Сюмсинская СОШ с 800 учащимися  на 01.01.2018г., муниципальное дошкольное образовательное учреждение МКОУ детский сад  №1, №2, №3 с численностью детей 493 человека, МБОУ ДОД Сюмсинский ДДТ всего обучающихся по дополнительным услугам – 1300 детей.

2.2.9.   Культура

Сеть учреждений культуры муниципального образования представлена следующими объектами:

Клубных учреждений -2, 3- библиотеки, детская школа искусств, выставочный центр в МО «Сюмсинское».

2.2.10. Физическая культура и спорт

Детско-юношескую спортивную  школу на 01.01.2018 г. посетили 331 человек по различным видам спортивных секций,  на территории поселения в 2017 году построен новый ФОК с большим стадионом.

2.2.11.Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Сюмсинское».

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сюмсинское» утверждены решением Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 16.02.2018 № 3 и размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Правила землепользования и застройки утверждены решением Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 25.12.2012 № 28 (с последующими изменениями и дополнениями).

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании по данным за 2017 год составляет 127.2 тыс.кв.м, 36,5 % от общей площади жилых помещений составляют многоквартирные дома, 63,5 % приходится на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления многоквартирных жилых домов – кирпич.

Из общей площади жилых помещений 100 % обеспечены электроснабжением, водоснабжением. Для водоотведения (канализации) используются выгребные ямы (местная канализация).

По проценту износа жилищный фонд подразделяется:

32,0% жилого фонда со степенью износа до 30%;

23,2%-  со степенью износа от 31 % до 65%;

26,4% -со степенью износа от 66 % до 70%;

18,4 %- ветхих домов.

2.2.12.Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории поселения реализуются средствами автомобильной дороги.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объекты дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Отдельно можно выделить потребность в межселенных и межрегиональных перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической миграции.

Учитывая компактность территории поселка, потребность внутрипоселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы поселка, осуществляется преимущественно общественным  автотранспортом ,такси.  Отдельные ИП (преимущественно работающие  на заготовке леса  и деревообработке )осуществляют доставку рабочих  к объектам трудовой деятельности  своим транспортом.

2.3.Характеристики функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилизация поселения  (181 единиц/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено близостью районного центра, компактностью застройки населенных пунктов, и наличием междугороднего автобусного сообщения с г.Ижевск.

На территории муниципального образования железнодорожное сообщение отсутствует. Ближайшие железнодорожные станции расположены в пос.Ува

Авиасообщение с муниципальным образованием отсутствует. Ближайший аэропорт расположен в г. Ижевск.

2.4. Характеристика сети дорог сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог

Сложившаяся улично-дорожная сеть муниципального образования «Сюмсинское» общей протяженностью 69,5 км: из них 10,5 км. дорог с асфальтовым покрытием;  остальные-  грунтовые дороги.

Основные улицы, по которым осуществляется движение между населенными пунктами поселения – это ул. Советская  и ул. Базарная  в с. Сюмси. Второстепенные дороги проходят в основном по улицам населенных пунктов и связывают вышеуказанные улицы.

Таблица 5.  Перечень дорог в поселении по протяженности

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Иная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "Сюмсинское" |
| 1 | Автодорога | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, по улицам Пролетарская, Лесная, Аэродромная, Маяковского | 2076 | Асфальтобетонное покрытие |
| 2 | Автодорога | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, по улицам Октябрьская, Больничная, Базарная | 1532 | Асфальтобетонное покрытие |
| 3 | Автодорога по улицам Сибирская, Советская | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, по улицам Сибирская, Советская | 4330 | Асфальтобетонное покрытие |
| 4 | Подъездная дорога к с. Сюмси | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, от автомобильной дороги Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области до очистных сооружений, находящихся по адресу: УР, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. М. Горького, 1г | 428 | Асфальтобетонное покрытие |
| 35 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Нефтяников | 1100 | Асфальтовое покрытие |
| 49 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Полевая | 560 | Асфальтовое покрытие |
| 70 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Энергетиков | 180 | Асфальтовое покрытие |
| 38 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Орловская | 370 | Асфальтовое покрытие |
|  |  |  | 10576 |  |
| 5 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Авангардная | 366 | Грунтовое покрытие |
| 6 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Азина | 360 | Грунтовое покрытие |
| 7 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Аэродромная | 830 | Грунтовое покрытие |
| 8 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, пер.Березовый | 380 | Грунтовое покрытие |
| 9 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Больничная | 400 | Грунтовое покрытие |
| 10 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Брагина | 520 | Грунтовое покрытие |
| 11 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Вишневая | 194 | Грунтовое покрытие |
| 12 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, пер.Хлебозаводской | 184 | Грунтовое покрытие |
| 13 | Автомобильная дорога местного значения | Ул. Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Восточная | 480 | Грунтовое покрытие |
| 14 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Гагарина | 440 | Грунтовое покрытие |
| 15 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Дружбы | 430 | Грунтовое покрытие |
| 16 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Заводская | 1460 | Грунтовое покрытие |
| 17 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Заречная | 640 | Грунтовое покрытие |
| 18 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Зеленая | 330 | Грунтовое покрытие |
| 19 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Кирова | 680 | Грунтовое покрытие |
| 20 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Колхозная | 480 | Грунтовое покрытие |
| 21 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Комсомольская | 530 | Грунтовое покрытие |
| 22 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Кооперативная | 260 | Грунтовое покрытие |
| 23 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Короленко | 740 | Грунтовое покрытие |
| 24 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Красноармейская | 280 | Грунтовое покрытие |
| 25 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Лесная | 700 | Грунтовое покрытие |
| 26 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Луговая | 500 | Грунтовое покрытие |
| 27 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Максима Горького | 610 | Грунтовое покрытие |
| 28 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Майская | 400 | Грунтовое покрытие |
| 29 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Меркушева | 450 | Грунтовое покрытие |
| 30 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Механизаторов | 750 | Грунтовое покрытие |
| 31 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Мира | 530 | Грунтовое покрытие |
| 32 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Молодежная | 640 | Грунтовое покрытие |
| 33 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Московская | 420 | Грунтовое покрытие |
| 34 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Набережная | 846 | Грунтовое покрытие |
| 36 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Новая | 420 | Грунтовое покрытие |
| 37 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Октябрьская | 420 | Грунтовое покрытие |
| 38 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Орловская | 735 | Грунтовое покрытие |
| 39 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Парина | 180 | Грунтовое покрытие |
| 40 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Партизанская | 1527 | Грунтовое покрытие |
| 41 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Первомайская | 244 | Грунтовое покрытие |
| 42 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Песочная | 200 | Грунтовое покрытие |
| 43 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Малиновая | 60 | Грунтовое покрытие |
| 44 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, переулок Малиновая-Красноармейская | 500 | Грунтовое покрытие |
| 45 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Победы | 440 | Грунтовое покрытие |
| 46 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. 50 лет Победы | 200 | Грунтовое покрытие |
| 47 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Подгорная | 340 | Грунтовое покрытие |
| 48 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Подлесная | 440 | Грунтовое покрытие |
| 50 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Пролетарская | 1100 | Грунтовое покрытие |
| 51 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Промышленная | 830 | Грунтовое покрытие |
| 52 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Пушкинская | 390 | Грунтовое покрытие |
| 53 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Радищева | 860 | Грунтовое покрытие |
| 54 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Рябиновая | 440 | Грунтовое покрытие |
| 55 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, пер.Садовый | 390 | Грунтовое покрытие |
| 56 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Свободы | 1200 | Грунтовое покрытие |
| 57 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Советская | 820 | Грунтовое покрытие |
| 58 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, переулок Советская-Свободы | 320 | Грунтовое покрытие |
| 59 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, перелок Советская-Молодежная | 160 | Грунтовое покрытие |
| 60 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Сосновая | 180 | Грунтовое покрытие |
| 61 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Союзная | 188 | Грунтовое покрытие |
| 62 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Строителей | 1428 | Грунтовое покрытие |
| 63 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Труда | 700 | Грунтовое покрытие |
| 64 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Удмуртская | 500 | Грунтовое покрытие |
| 65 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Фрунзе | 260 | Грунтовое покрытие |
| 66 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. .Цветочная | 480 | Грунтовое покрытие |
| 67 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Чапаева | 640 | Грунтовое покрытие |
| 68 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Чафарова | 300 | Грунтовое покрытие |
| 69 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Школьная | 838 | Грунтовое покрытие |
| 71 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. .Юбилейная | 250 | Грунтовое покрытие |
| 72 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Южная | 520 | Грунтовое покрытие |
| 73 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Светлая | 700 | Грунтовое покрытие |
| 74 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Таежная | 165 | Грунтовое покрытие |
| 75 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Лермонтова | 165 | Грунтовое покрытие |
| 76 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Новосельская | 165 | Грунтовое покрытие |
| 77 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Сельская | 390 | Грунтовое покрытие |
| 78 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Северная | 430 | Грунтовое покрытие |
| 79 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Магистральная | 972 | Грунтовое покрытие |
| 80 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Фефилова | 300 | Грунтовое покрытие |
| 81 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Красная | 570 | Грунтовое покрытие |
| 82 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Ольховая | 900 | Грунтовое покрытие |
| 83 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Солнечная | 570 | Грунтовое покрытие |
| 84 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Берестова | 460 | Грунтовое покрытие |
| 85 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Западная | 305 | Грунтовое покрытие |
| 86 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Льнозаводская | 300 | Грунтовое покрытие |
| 87 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, пер. Короткий | 235 | Грунтовое покрытие |
| 88 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, пер. Васильковый | 408 | Грунтовое покрытие |
|  |  |  | 41365 |  |
| 89 | Автомобильные дороги местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Акилово | 2610 | Грунтовое покрытие |
| 90 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Выселок, ул. Высельская | 1200 | Грунтовое покрытие |
| 91 | Автомобильные дороги местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Верх-Юс | 3200 | Грунтовое покрытие |
| 92 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Русская Бабья, ул. Русско-Бабьинская | 820 | Грунтовое покрытие |
| 93 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Удмуртская Бабья, ул. Удмурт-Бабьинская | 650 | Грунтовое покрытие |
| 94 | Автомобильная дорога местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д.Кейлуд, ул. Парина | 900 | Грунтовое покрытие |
| 95 | Автомобильные дороги местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Вылынгурт | 1790 | Грунтовое покрытие |
| 96 | Подъездная дорога к с. Сюмси | Удмуртская Республика, Сюмсинскийрайон, подъездная дорога к селу Сюмси | 502 | Грунтовое покрытие |
| 97 | Автомобильные дороги местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Пумси | 4410 | Грунтовое покрытие |
| 98 | Автомобильные дороги местного значения | Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д. Малые Сюмси | 1500 | Грунтовое покрытие |
|  |  |  | 17582 |  |
|  | Итого МО "Сюмсинское" |  | 69523 |  |

Дороги на территории муниципального образования «Сюмсинское» переданы в собственность муниципального образования «Сюмсинский район» на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 26.12.2014 г. №42 «О приеме имущества в собственность муниципального образования «Сюмсинский район»

Обслуживание дорог осуществляется подрядными организациями по муниципальным контрактам, договорам на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории муниципального образования «Сюмсинское»,  заключаемыми ежегодно. В состав работ входит  зимнее содержание дорог (очистка от снега). Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным похозяйственных книг автомобильный парк в поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. В целом за период 2015 – 2017 годы, отмечается рост количества транспортных средств у населения.

Таблица 6. Оценка уровня автомобилизации населения муниципального образования «Сюмсинское»

| № | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | На 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО «Сюмсинское». чел. | 6151 | 6280 | 6600 6903 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1225 | 1230 | 1240 1253 |
| 3 | Изменение уровня автомобилизации к 2015 году, % | 100,0 | 100,4 | 101,2 102,2 |

На территории с. Сюмси  преобладают частные домовладения, гаражи и стоянки автомобилей расположены на частных земельных участках.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В муниципальном образовании «Сюмсинское» обслуживание населения общественным транспортом осуществляет частное лицо. Передвижение по территории населенных пунктов поселения осуществляется такси и в пешем порядке в связи с небольшой площадью территорий населенных пунктов.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию организовано частным лицом, которое получило право перевозки пассажиров  по результатам торгов ,проводимых Администрацией  муниципального образования «Сюмсинский район»  в направлении с.Сюмси и г.Ижевск.  Службы такси оказывают услуги по доставке пассажиров во все населенные пункты Сюмсинского района, а также осуществляют перевозку пассажиров в г. Ижевск. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока, отсутствует.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Тротуары для пешеходов проходят только по центральной улице и к детскому саду №1. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения отсутствуют. Движение  пешеходов и велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории  муниципального образования «Сюмсинское»  находится  Сюмсинский ремонтно-строительный участок Селтинского дорожного управление, который ведет обслуживание дорог школьного маршрута. Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории, являются индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесопереработкой,

Маршрут движения грузового автотранспорта  проходит по ул. Орловская  далее по ул. Советская, Базарная, ул. Полевая, Ольховая с. Сюмси. Маршруты движения грузового транспорта пролегают частично по селу, по трассе «Пермь-Казань».  Это создает условия для  повышенного  уровня загрязнения атмосферного воздуха, увеличивает нагрузку на дорожно-транспортную сеть села и уровень аварийности.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Интенсивность потока автомобильного транспорта по территории муниципального образования «Сюмсинское» ежегодно возрастает. Предполагается дальнейший рост пассажирского транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к  вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети ,отдаленность  села от федеральной трассы «Киров-Пермь»  , можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. Отсутствие дорог с интенсивным движением на территории поселения , позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей села, направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

С учетом того, что территория муниципального образования «Сюмсинское» по состоянию на 01.01.2018 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры поселения на период до 2027 года не ожидается.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинское»  на 2018 - 2027 подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4.Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

5.Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

6.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7.Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 г. № 330 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

8.       Постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года N 318 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

9. Генеральный план муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденный решением Совета депутатов от 21.08.2012 № 16

10. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденные решением Совета депутатов от 25.12.2012 № 28 (с последующими изменениями и дополнениями).

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети проводится поселением  из муниципального бюджета.

В таблице 8 представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети поселения.

Таблица 8. Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2027 гг |
| 1 | Дорожный фонд- всего | 2169 | 2446 | 2508 | 2600 | 2710 | 15125 |
| 1.1 | Содержание улично - дорожной сети, ремонт дорог | 1202 | 1446 | 1478 | 1555 | 1620 | 9215 |
| 1.2 | Уличное освещение | 967 | 1000 | 1030 | 1045 | 1090 | 5910 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития  поселения

Прогноз изменения численности населения МО «Сюмсинское»

От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Прогноз изменения численности населения муниципального образования «Сюмсинское» на период до 2027 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования «Сюмсинское».  Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице 9.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица 9. Прогноз изменения численности населения поселения

| № | Показатели | 2018 (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020год (прогноз) | 2021год (прогноз) | 2022год (прогноз) | 2023год (прогноз) | 2024год (прогноз) | 2025год (прогноз) | 2026год (прогноз) | 2027год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения поселения | 6903 | 6910 | 6915 | 6920 | 6925 | 6930 | 6935 | 6940 | 6945 | 6950 |

Объемы планируемого жилищного строительства

На территории муниципального образования «Сюмсинское» выделяются  земельные участки, каждый площадью от 800 кв.м. до 5000 кв.м., в селе Сюмси – от 800 кв.м. до 2500 кв.м.  для индивидуального жилищного строительства. Обновление жилого фонда в поселении происходит очень медленно, так как муниципалитет не имеет возможности строить новое жилье, застройщиками являются физические лица. Ведомственное жилье на территории поселения также не строится.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Сюмсинское» не планируется.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового автотранспорта, что связано с деятельностью индивидуальных предприятий, занимающихся лесозаготовкой. В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность села в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основным направлением развития дорожной сети поселения, в период реализации Программы, будет являться  проведение качественного ремонта   улично-дорожной сети, а  также  обеспечение безопасности существующей дорожной сети.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2027 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 185 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 1287 единиц. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения муниципального образования «Сюмсинское» представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Показатели | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО «Сюмсинское», чел. | 6903 | 6910 | 6915 | 6920 | 6925 | 6930 | 6935 | 6940 | 6945 | 6950 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1253 | 1260 | 1265 | 1270 | 1275 | 1280 | 1285 | 1286 | 1287 | 1287 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 181 | 182 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Рост аварийности не предполагается.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В рамках реализации данной программы предлагается принять третий вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 11. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования «Сюмсинское»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объём финансирования, тыс.рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт дорог | 2018 - 2027 | 16516,0 | Местный бюджет |
| 2 | Уличное освещение | 2018 – 2027 | 11042,0 | Местный бюджет |

6.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».