# Схема водоснабжения и водоотведения

# муниципального образования

# «Кильмезское»

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кильмезское» (далее – схема водоснабжения и водоотведения) представляет собой  совокупность графического (схемы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации  от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и

в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Кильмезское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования  «Кильмезское» от 25 декабря 2012 года № 38, генеральным планом поселения муниципального образования  «Кильмезское», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования  «Кильмезское» от 21 августа 2012 года № 23, программой муниципального образования «Сюмсинский район» «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования  «Сюмсинский район» от 02.10.2014 № 659/1.	                                                                                                                                                 	Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий на период по 2025 год.                                                                                                                                                     	В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

# Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Кильмезское» расположено в западной части Сюмсинского района. С северной стороны поселение граничит с муниципальным образованием «Орловское», с  восточной: с муниципальным образованием «Васькинское», с юга – с муниципальным образованием «Муки-Каксинское», с запада с Кильмезским районом Кировской области.

	Муниципальное образование «Кильмезское» по показателям территории и населению является крупным по Сюмсинскому району.

В настоящее время в муниципальном образовании «Кильмезское» 2 населенных пункта, наиболее перспективный из них - с. Кильмезь. Численность населения — 2 720 человек, из них детей  — 555   чел., трудоспособное население —   1 442    чел., пенсионеры (по возрасту) —  793  чел.

Общая площадь территории муниципального образования - 20 155 га.

Жилой фонд, всего —  44,8    тыс, кв.м, в том числе многоквартирные дома —  12,1  тыс.кв.м ( 4  ед.), индивидуальные дома —  31,6   тыс.кв.м (796 ед.). За последние три года по муниципальному образованию «Кильмезское»  введено в эксплуатацию 6 домов.

Ввод жилья на перспективу —   7     жилых домов.

# На 01.01.2015

| Населенные пункты | Число дворов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 1 146 | 2 720 |
| село Кильмезь | 1 100 | 2 615 |
| деревня Балма | 46 | 105 |

В настоящее время в Сюмсинском районе в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Происходит отток молодого населения за пределы муниципального образования.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни, проблемы с трудоустройством и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации населенных пунктов.

Центральная усадьба – с. Кильмезь, расположенное на расстоянии 28 км от районного центра и 176 км от столицы Удмуртской Республики
Транспортное сообщение по муниципальному образованию осуществляется по дорогам с асфальтовым и гравийным покрытием. Протяженность дорог местного значения на территории муниципального образования составляет  42 км.
	Территория богата водными ресурсами, по ее территории протекает река Килъмезь, множество мелких ручьев, лесных озер. 
Природа и история населенных пунктов представляют огромный интерес для развития туристического и гостевого бизнеса.

# Производственная сфера:

Приоритетными для населения муниципального образования является деятельность, связанная с деревообработкой, представляемой индивидуальными предпринимателями, ООО. На территории муниципального образования  действует сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба».
	Сеть розничной торговли состоит из 16 частных магазинов и. 6 магазинов Селтинского потребительского общества в с. Кильмезь.
Администрация муниципального образования «Кильмезское» расположена в с. Кильмезь.	Социальная сфера местного бюджета представлена в с. Кильмезь: 1 средней общеобразовательной школой, детским садом, сельским клубом, филиалом районной библиотеки, детской школой искусств, детским домом.

В селе Кильмезь находится врачебная амбулатория, отделение Сбербанка, 3 аптечных пункта, лесничество, отделение социальной помощи на дому и социальное реабилитационное отделение, а также предприятие по переработке древесины ООО «Кильмезский ЛПК». Почтовое отделение Увинского почтампта оказывает услуги по выплате пенсий, пособий, а также по реализации товаров первой необходимости. 
	На территории муниципального образования размещены 2 кладбища традиционного захоронения, площадка временного накопления отходов.

# Из объектов коммунального назначения расположены:

в с. Кильмезь – водопроводные сети одиночной протяженностью 43 000 м с 7 водонапорными башнями и 7 артезианскими скважинами; 3 котельных с протяженностью тепловых сетей  в двухтрубном исчислении 1 399 метров;

в д.Балма – водонапорная башня с артезианской скважиной, водопроводной сетью протяженностью 1 667 м.

Планируется внесение изменений в правила землепользования и застройки территории, в том числе по уточнению границ населенных пунктов.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Кильмезское».

Муниципальное образование объединяет 2 населённых пункта: село Кильмезь и деревню Балма.

На территории указанных населенных пунктов расположены 8 артезианских скважин, 8 водонапорных башен,  водопроводные сети.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Кильмезское», обслуживаются МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

Основные данные по объектам водоснабжения приведены в таблицах №№ 1, 2  к схеме водоснабжения, схема прокладки водопровода в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Кильмезское» с указанием мест нахождения артезианских скважин и водонапорных башен указана в приложении к настоящей схеме.

Периодические пробы воды на территории  МО «Кильмезское» осуществляются, вода не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Проблемы, возникающие при водоснабжении населения, состоят в том, что:

1) водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается;

2) не все жители подключили свои домовладения  к централизованному водопроводу и  снабжаются водой из колонок;

3) водопроводные сети  находятся в аварийном состоянии, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды.

Горячее водоснабжение в муниципальном образовании «Кильмезское» не осуществляется. Котельные, имеющиеся в населенном пункте с. Кильмезь, предназначены для отопления зданий школы, детского сада, детского дома, врачебной амбулатории и  многоквартирных жилых домов.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

# Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоснабжения

На всех существующих улицах в двух населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий, в том числе  7 строящихся домов в с. Кильмезь,  к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

За 2014 год в муниципальном образовании «Кильмезское» поднято на поверхность ориентировочно (исходя из количества населения и количества домовладений) 103,7 тыс. кубометров воды, отпущено в сеть – 94,2 тыс. куб. метров. Вся она является питьевой. Потери воды при транспортировке составили 9,5 тыс. куб. метров. Из них 86 тыс. куб. метров воды потреблено населением, и 6,5 тыс. куб. метров воды – муниципальными учреждениями, прочими организациями, индивидуальными предпринимателями – 1,7 тыс. куб. метров воды. По приборам учета – 22,3 куб. метров.

Приборы учета воды установлены в школе, детском саду, в здании муниципального образовании «Кильмезское», в здании больницы, в здании МЧС, в восьми продовольственных магазинах, в двух производственных предприятиях.

Оплата потребленной воды осуществляется следующим образом:

- Производится расчет количества потребляемой воды, при установленном счетчике воды определяется по показаниям счетчика.

- На основании расчета, показаний счетчика в соответствии с тарифом предъявляется счет потребителям

- Денежные средства перечисляются на счет ресурсоснабжающей организации.

# Структура потребления воды за 2014 год

| Объем поданной воды потребителю, тыс. м3 |
| --- |
| для населения | муниципальные учреждения | прочие организации, индивидуальные предприниматели |
| всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета |
| 86 | 15 | 6,5 | 6,4 | 1,7 | 0,9 |

Тариф для населения  на холодную воду по муниципальному образованию «Кильмезское» на 2015 год утвержден в размере 24,15 01.01.2015 по 30.06.2015 и 26,20 с 01.07.2015 по 31.12.2015

Нормативно-правовой акт  Администрации муниципального образования «Кильмезское» о наделении какой-либо организации статусом гарантирующей организации принят.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Генеральным планом муниципального образования «Кильмезское» предусмотрена  на 1 очередь реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей в населенных пунктах поселения.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | п.Кильмезь, д.Балма установление зоны санитарной охраны для всех (девяти) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | п.Кильмезь, д.Балма Выполнить капитальный ремонт существующих (девяти) артезианских скважини строительство новых (девяти) павильонов. |
| 3 | п.Кильмезь, д.Балма Замена существующих (девяти) водонапорных башен |
| 4 | п.Кильмезь замена существующих водопроводных сетей (L=43000м) ) с установкой пожарных гидрантов |
| 5 | д.Балма замена существующих водопроводных сетей (L=1667м) ) с установкой пожарных гидрантов |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех восьми скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Кильмезь, д.Балма установление зоны санитарной охраны для всех (девяти) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 | 2019-2021 | 1305,00 |
| 2 | п.Кильмезь, д.Балма Выполнить капитальный ремонт существующих (девяти) артезианских скважин | 2019-2021 | 810,00 |
| 3 | д.Балма Замена существующей водонапорной башни | 2019-2021 | 500,00 |
| 4 | п.Кильмезь замена существующих водопроводных сетей (L=43000м) ) с установкой пожарных гидрантов | 2019-2021 | 24849,00 |
| 5 | д.Балма, замена существующих водопроводных сетей (L=1667м) ) с установкой пожарных гидрантов | 2019-2021 | 830,00 |
|  | Итого |  | 28294,00 |

# Очистка скважин – по мере необходимости.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

После проведения мероприятий, указанных в разделе 6  (прочистки скважин) улучшится качество воды.

Количество подключенных домовладений будет увеличиваться, в то же время будет увеличиваться и процент оснащения приборами учета холодной воды, начиная с 2016 года: оснащение приборами учета холодной воды по муниципальным учреждениям планируется 100 % в 2025 году; оснащение приборами учета холодной воды населения будет стремиться к  54% в 2025 году.

Планируемые показатели объема отпуска воды потребителям останутся на прежнем уровне в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года  №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды населению тыс. куб м. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Количество подключенных домовладений, шт. | 490 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по населению, % | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Объем отпуска воды муниципальным учреждениям, тыс. куб м. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по муниципальным учреждениям, % | 98,5 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска воды прочим потребителям, тыс. куб м. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по прочим потребителям, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Расположенные на территории муниципального образования «Кильмезское» объекты водоснабжения являются муниципальной собственностью муниципального образования «Сюмсинский район». Бесхозяйных объектов нет.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования «Кильмезское»

Муниципальное образование объединяет 2 населённых пункта: село Кильмезь и деревню Балма.

Централизованной системы водоотведения на территории с. Кильмезь и д. Балма нет. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба - накопители. Имеются выгреба – накопители в учреждениях с. Кильмезь: детский сад, Орловский детский дом, школа, три многоквартирных домах. Жидкие бытовые отходы вывозятся с организаций, многоквартирных домов и частного сектора спецтехникой  с дальнейшим размещением и очисткой на очистных сооружениях с. Сюмси.

Отсутствие централизованной системы водоотведения  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

# Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоотведения

73 % жилого фонда оборудовано выгребными ямами, сточные воды из которых либо вывозятся с помощью ассенизационной машины на очистные сооружения канализации в с. Сюмси, либо очищаются самими жителями по мере наполнения,13,4% жилого фонда оборудовано душем или ванной. Централизованной системы водоотведения нет. Для полного обеспечения безопасной переработки сточных вод возникает необходимость строительства центральной канализационной сети в населенных пунктах.

Генеральным планом  муниципального образования «Кильмезское» предусмотрено:

-      строительство канализации   в сельских населенных пунктах;

- отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;

-     строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Однако исходя из численности проживающего населения в населенных пунктах муниципального образования «Кильмезское», с учетом ежегодного уменьшения численности проживающего населения строительство в ближайшие 10 лет централизованной системы водоотведения в указанных населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

# Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения на 2016-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | В с. Кильмезь на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |
| 2 | В д. Балма на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |

# Раздел 3. Баланс водоотведения

За 2014 год в муниципальном образовании «Кильмезское» собрано ориентировочно (исходя из количества подключенных потребителей) 22,4 тыс. кубометров сточных вод, из них 6,2 тыс. куб. м. - от населения, муниципальными учреждениями-1,1 тыс. куб.м., прочими организациями, индивидуальными предпринимателями – 15,1 тыс. куб. м. По приборам учета - 0 куб. метров.

# Структура сбора сточных вод за 2014 год

| Объем тыс.м3 |
| --- |
| население | муниципальные учреждения | прочие организации, индивидуальные предприниматели |
| всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета |
| 6,2 | 0 | 1,1 | 0 | 15,1 | 0 |

Тариф для населения  вывоз жидких отходов по муниципальному образованию «Кильмезское» на 2015 год утвержден.

Нормативно-правовой акт  Администрации муниципального образования «Кильмезское» о наделении какой-либо организации статусом гарантирующей организации не принят.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

В границах санитарных зон источников водоснабжения строительство объектов водоотведения запрещено.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения

# Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В с. Кильмезь, на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |  | Без финансирования |
| 2 | В д. Балма, на территориях существующих частных домовладений предусмотреть выгреба – накопители в с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором |  | Без финансирования |
|  | Итого |  |  |

# Раздел 7. Целевые показатели развития систем водоотведения

Прогнозные показатели на период по 2025 год: объем сточных вод останется на прежнем уровне, количество приборов учета не изменится.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ЖБО по населению тыс. куб м. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Количество подключенных домовладений, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение приборами учета по населению, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем ЖБО муниципальным учреждениям, тыс. куб м. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Оснащение приборами учета по муниципальным учреждениям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем ЖБО прочих потребителей, тыс. куб м. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Оснащение приборами учета прочих потребителей, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов водоотведения на территории муниципального образования «Кильмезское» не выявлено.